## Slide 1
Einleitung
Studie zur Benutzerfreundlichkeit und dem Verständnis eines Decision Support Systems
Notes: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben an dieser Studie teilzunehmen
X
Es handelt sich hierbei um eine Studie zur Benutzerfreundlichkeit und dem Verständnis eines Decision Support Systems (dt. System zur Entscheidungsunterstützung)
In diesem Video erhalten Sie eine kurze Einleitung um Sie für das anschließende Experiment vorzubereiten

## Slide 2
Einleitung:
Beispielprozess: Williams-Otto Semi-Batch
Ressourceneffizienz - Kennzahlen
Multikriterielle Optimierung
Decision Support Interface
Notes: Zunächst stelle ich Ihnen den Williams-Otto Semi-Batch Prozess vor, den Sie später im Experiment mit Hilfe des Decision Support Systems optimieren werden.
X
Im Anschluss daran wird Ihnen erläutert wie sich die verschiedenen Aspekte der Ressourceneffizienz des Prozesses durch Kennzahlen erfassen lässt
X
Um Alles zu erfassen sind mehrere Kennzahlen nötig, die im Optimalfall gleichzeitig verbessert werden sollen. Zu diesem Zweck muss der Prozess multi-kriteriell betrachtet und optimiert werden.
x
Das Decision Support Interface wird Ihnen bei dieser Aufgabe helfen. Einen Überblick über die Elemente und Funktionen wird Ihnen helfen sich im späteren Experiment zurecht zu finden.

## Slide 3
Williams-Otto Semi-Batch-Prozess
Notes: Der Williams-Otto Prozess ist ein theoretisches Beispiel für einen chemischen Produktionsprozess, der häufig Anwendung findet um neue Konzepte und Methoden zu erproben.

## Slide 4
Rohmaterialien:
Einleitung Williams-Otto-Semi-Batch-Prozess
Notes: Die hier betrachtete Variante als Semi-Batch-Prozess zeichnet sich durch einen diskontinuierlichen Betrieb aus, bei dem zunächst das Rohmaterial A im Reaktor vorgelegt wird.

## Slide 5
Zwischenprodukt:
Rohmaterialien:
Notes: Durch die Zugabe des zweiten Rohstoffs B wird die erste irreversible Reaktion in Gang gesetzt und das Zwischenprodukt C gebildet.

## Slide 6
Produkte:
Zwischenprodukt:
Rohmaterialien:
Notes: In einem weiteren irreversiblen Reaktionsschritt wird das Zwischenprodukt C mit weiterem Rohmeterial B zu den Produkten P und E umgesetzt.
Das Produkt P ist hierbei das Hauptprodukt, Produkt E ist hingegen weniger wertvoll, kann aber auch verkauft werden.

## Slide 7
Toxischer Abfallstoff:
Produkte:
Zwischenprodukt:
Rohmaterialien:
Notes: Neben diesen Produktbildenden Reaktion existiert eine unerwünschte Nebenreaktion, bei der das Wertprodukt P und das Zwischenprodukt C zu einem toxischen Abfallstoff G umgesetzt werden.
Diese Nebenreaktion ist dreifach unvorteilhaft:
  Zum einen vernichtet Sie das wertvolle Produkt P
  , zum anderen verringert sich die Menge am Zwischenprodukt C die somit nicht mehr für die Produktbildung zur Verfügung steht.
  Und drittens muss der toxische Abfallstoff G teuer entsorgt werden und belastet darüber hinaus die Umwelt.
Sie als Anlagenbetreiber haben die Möglichkeit den Prozess und somit auch dessen Effizienz auf mehrere Arten zu beeinflussen
  Sie können einerseits entscheiden wann und wie schnell Sie den Rohstoff B zugeben
  Und auf der anderen Seite wählen zu welchen Zeiten Sie den Reaktor kühlen oder heizen möchten
Die Reaktionsraten folgen dem Arrheniusansatz, weshalb die drei Reaktionen von der Menge der vorliegenden Edukte und der Reaktortemperatur abhängen. Die Reaktionen besitzen unterschiedliche Aktivierungsenergien und reagieren somit auch unterschiedlich auf Änderungen der Reaktortemperatur
Nach einer fest definierten Batchzeit wird die Reaktion beendet und es liegt ein Gemisch aus allen beteiligten Komponenten vor.

## Slide 8
Beispiel 1
Notes: Um den Betrieb zu veranschaulichen verfolgen wir nun den Ablauf eines Batches
Im oberen Diagramm ist die übertragene Energiemenge aufgetragen. Positive Werte entsprechen einem heizen des Reaktors, negative Werte entsprechen einem Kühlen des Reaktors
Im zweiten Diagramm ist die Temperatur im Reaktor aufgetragen, diese wird beeinflusst durch den verhältnismäßig kalten Zulauf von B, die übertragenen Heiz-/ oder Kühlleistung und die Reaktionswärme der drei exothermen Reaktionen
Das dritte Diagramm zeigt das Reaktorvolumen, welches implizit auch die zugegebene Menge des Rohstoffes B wiederspiegelt da dies der einzige Zulauf zum Reaktor ist.
Im letzten Diagramm sind die Verläufe der im Reaktor enthaltenen Mengen der beiden Produkte P und E, sowie die Menge des Zwischenproduktes C bzw. des toxischen Abfallproduktes G aufgetragen
Im ersten Zeitschritt wird weder geheizt noch gekühlt. Es wird lediglich Rohstoff B hinzugegeben, was sich an der Zunahme des Reaktorvolumens ablesen lässt. Die graue Linie im letzten Diagramm zeigt, dass die erste Reaktion angelaufen ist und die Menge von Zwischenprodukt C steigt.

## Slide 9
Beispiel 1
Notes: Die dabei freiwerdende Reaktionswärme führt zu einer leichten Erhöhung der Temperatur trotz des kalten Zulaufs von B
Desweiteren fällt auf, dass sich nun auch die beiden Produkte P und E, hier grün und blau dargestellt, bilden.

## Slide 10
Beispiel 1
Notes: Nach dem dritten Zeitschritt ist nun das maximale Reaktorvolumen erreicht. Die minimal und maximal zulässigen Werte sind in allen Diagrammen durch rote gestrichelte Linien als Constraints gekennzeichnet.

## Slide 11
Beispiel 1
Notes: Da für diesen Batch auch im weiteren Verlauf nicht mehr geheizt oder gekühlt wird, regiert der das Gemisch nun, bis zum erreichen der Endzeit, adiabat ab.

## Slide 12
Beispiel 1
Notes: Bis zum Ende des Batches hat sich eine entsprechende Menge an Produkten gebildet. Ab dem Moment indem der Reaktor voll ist reduziert sich die Menge des Zwischenproduktes C da kein frischer Rohstoff B mehr nachgeliefert wird.
Darüber hinaus entsteht mit der Zeit ein wesentlicher Anteil des Toxischen Abfallproduktes G.
Die Anteile der verschiedenen Stoffe im finalen Gemisch kann durch den Zeitpunkt und die Feedrate des Rohstoffs B sowie durch das Heizen und Kühlen des Reaktors beeinflusst werden und resultiert somit in einer gewissen Effizienz der Produktion.

## Slide 13
Beispiel 2
Notes: In diesem zweiten Beispiel wurde der Rohstoff B etwas später in den Reaktor gegeben und über die gesamte Dauer des Batches gekühlt. Dies führt dazu, dass die Reaktortemperatur auf die untere Constraint, also die minimal zulässige Reaktionstemperatur, abgesenkt wird. Die Reaktionen starten später und es kommt zu einem reudzierten Reaktionsumsatz. Durch diese Fahrweise werden erheblich weniger Produkte P und E gebildet, allerdings kann so auch die Bildung des toxischen Nebenproduktes G vermieden werden.

## Slide 14
Optimaler Betrieb erwünscht
Was ist „optimal“?
Notes: Sie als Anlagenbetreiber möchten ihre Anlage möglichst optimal betreiben.
X
Hier stellt sich natürlich die Frage „Was ist optimal?“

## Slide 15
Ressourceneffizienzindikatoren
Notes: Um die Effizienz ihrer Anlage zu beschreiben lassen sich Ressourceneffizienz Indikatoren nutzen.

## Slide 16
Einleitung Ressourceneffizienzindikator (REI)
Prozess
Rohstoffe
Energie
Produkte
Abfall
Notes: Ressourceneffizienz Indikatoren oder kurz REI beziehen sich immer auf einen Prozess oder einen Teilanlage.
X
Sie beschreiben wie effizient Rohstoffe und Energie vom Prozess verwendet werden,
X
um die Wertprodukte des Prozesses zu bilden. Neben dem Produktströmen werden häufig auch Abfallströme erzeugt, die mehr oder weniger kostspielig entsorgt werden müssen und die Umwelt belasten.

## Slide 17
Beispiel: Total energy efficiency (TEE)
+
Notes: Grundsätzlich erfasst jeder REI das Verhältnis von Produkt Output zum betrachteten Input.
X
Exemplarisch ist hierzu die Total Energy Efficiency TEE gezeigt. Der Produkt Output in kg wird auf den gesamten Energieeinsatz des Prozesses bezogen.
X
Im vorliegenden Fall umfasst der Energieeeinsatz sowohl die Heizleistung als auch die Kühlleistung.
X
Der Produkt Output ist die Menge der beiden verkäuflichen Produkte P und E
Im Falle eines effizienten Betriebes wird verhältnismäßig mehr Produkt pro eingesetzter Energie erhalten. Der Wert für die Energie Effizienz steigt.
Sollte im Umkehrschluss mehr Energie Verbraucht werden oder weniger Produkt gebildet werden, so sinkt der Wert der Energieeffizienz

## Slide 18
Total energy efficiency (TEE)
Total material efficiency (TME)
Eco efficiency (ECO)
Benefit (BEN)
+
Notes: Neben der TEE kommt die Total Material Efficiency TME zur Anwendung.
X
Die TME erfasst die Effizienz der Stoffumwandlung der Edukte zu den Produkten.
X
Als Materialeinsatz wird hier die Menge an eingesetzten Rohstoffen A und B verstanden. Wird also mehr Produkt bei der gleichen Menge an Einsatzstoffen gebildet so steigt der Wert der TME.
X Die Eco efficiency beschreibt wie gut die Abfallmenge während der Produktion vermieden wird.
X
Der einzige Abfallstrom mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt ist das toxische Nebenprodukt G.
X
Die vierte Kenngröße ist der finanzielle Gewinn, der durch den Prozess erwirtschaftet wird. (Hier bezeichnet durch den Benefit oder kurz BEN). Strenggenommen ist der Benefit kein REI, jedoch müssen chemische Prozesse vor allem eine gute finanzielle Performance aufweisen, da der finanzielle Gewinn letztlich der zentrale Sinn fast aller Produktionsanlagen ist.

## Slide 19
Multi-kriterielle Optimierung
Notes: Die Effizienz Ihres Prozesses lässt sich durch die vier soeben vorgestellten Kenngrößen erfassen. Die gleichzeitige Optimierung mehrerer Zielgrößen nennt sich multi-kriterielle Optimierung.

## Slide 20
Multi-kriterielle Optimierung
2D - Beispiel
TEE
Benefit
A
B
C
0%
100%
100%
Optimierungsziel
Pareto-Front
Notes: Das vorliege Beispiel behandelt einen zwei-dimensionalen Fall. (X) Ziel der Optimierung ist es hier sowohl die Total Energy Efficiency entlang der y-Achse, (X) als auch den Benefit entlang der x-Achse zu maximieren. Die Graue Fläche stellt die Menge aller möglichen Betriebspunkte dar, wobei ein Betriebspunkt jeweils dem Verlauf eines Batches entspricht. Ihre Eingriffsmöglichkeiten sind die Zugabe des Rohstoffs B und die eingebrachte Kühl-/ bzw. Heizleistung. Verändern Sie diese ändert sich der Reaktionsverlauf und auch die TEE sowie der Benefit.
(X) Ein sub-optimaler Betriebspunkt A kann in mehrere Richtungen verbessert werden. (X) Von Punkt A zu Punkt B verbessert sich die Energieeffizienz bei gleichbleibendem Benefit, bis die Physikalischen Grenzen des Prozesses im Punkt B erreicht werden. (X) Analog ist es in diesem Beispiel auch möglich die den Benefit bei gleichbleibender Energieeffizienz bis in den Punkt C zu verbessern.
X
Befindet sich der Prozess im Punkt B und man möchte und man möchte den Benefit der Anlage verbessern so geht dies nur bei gleichzeitiger Verschlechterung der Energieeffizienz. Dieses Verhalten wird häufig auch als Trade-off zwischen zwei Zielgrößen bezeichnet. Alle Betriebspunkte auf der Grenze in Optimierungsrichtung werden als pareto-optimal bezeichnet und bilden die sogenannte Pareto-Front. (x) Die Pareto Front begrenzt die Menge der möglichen Betriebspunkte in Richtung des Optimierungsziels.

## Slide 21
Kombination von 4 Indikatoren für einen Semi-Batch
BEN
ECO
TME
TEE
Notes: Das Konzept der Pareto Optimalität überträgt sich auch auf Optimierungsprobleme mit mehr als zwei Indikatoren.
X
Hier kann beispielsweise die Materialeffizienz TME nur bei gleichzeitiger Verschlechterung der Energie und Ökoeffizienz erreicht werden. Dies entspricht analog zum 2-dimensionalen Beispiel einer Bewegung auf der Pareto-Front.
Die grafische Darstellung dieser Zusammenhänge ist für Optimierungsprobleme mit mehr als 2 Zielgrößen schwierig.

## Slide 22
Prozess
Einflussgrößen
  Zugabe B
  Heizen
  Kühlen
?
Notes: Sie als Manager der Anlage müssen entscheiden wie der Prozess betrieben werden soll. Die Anlagenfahrer haben eine gewisse Freiheit bei der Wahl der Zugabe des Rohmaterials B und der Heiz-/und Kühlleistung während der Reaktion. Das Ergebnis der Reaktion ist durch die vier Indikatoren charakterisiert und soll auf der Pareto-Front liegen. Der Zusammenhang zwischen den Einflussgrößen und dem Resultat ist nicht einfach zu verstehen. Es ist unmöglich zu wissen welche Wahl der Einflussgrößen zu einer gewünschten Performance führt.

## Slide 23
Prozess
Notes: Mit einem Decision Support Interface soll es möglich sein die gewünschte Performance vorzugeben und entsprechend der vorhandenen Trade-offs einen Betriebspunkt auszuwählen. Die so ermittelten Einflussgrößen können dann im Prozess eingestellt werden und liefern im Anschluss die gewünschte Performance. Mit dem folgenden Experiment soll getestet werden wie gut dieses Interface für die gestellte Aufgabe funktioniert.

## Slide 24
Decision Support Interface
Notes: Das zu testende Decision Support Interface ermöglicht eine Navigation auf der Pareto-Front für den William-Otto Prozess.
(Erstellt auf basis 1035)

## Slide 25
Notes: Das Interface besteht aus mehreren Teilen:
X
Vier BulletCHarts zeigen die Werte der vier Indikatoren an
X
Direkt darunter befindet sich eine Auswahlmaske um auf der Pareto Front zu navigieren.
X
Auf der rechten Seite befinden sich vier Diagramme, die die übertragene Heiz/ oder Kühlleistung, die Reaktortemperatur, den Füllstand des Reaktors und die Bildung der Reaktionsprodukte über die Batchdauer darstellen.
X
Links unten befindet sich einen Bereich in dem die Aufgaben angezeigt werden, die sie im laufe des Experimentes lösen sollen.
X
Direkt daneben befindet sich eine schematische Darstellung des Reaktors.
XXXXXXX

## Slide 26
Notes: Für jeden möglichen Betriebspunkt auf der Pareto Front können die vier Indikatoren auf sogenannten Bullet Charts angezeigt werden. Alle in diesem Experiment betrachteten Zustände befinden sich auf der Pareto-Front. Der Wertebereich der BulletCharts ist auf die obere und untere Grenze der Pareto Front skaliert und somit können jeweils Werte von 0-100% erreicht werden. Die Skala für jeden Indikator wurde in drei Bereiche eingeteilt, der weiße Teil entspricht dem erwünschten Bereich, der hell graue dem noch akzeptablen und der dunkel graue dem unerwünschten Betriebsbereich. Die Bereiche wurden auf Basis einer detaillierten Analyse festgelegt.

## Slide 27
Notes: Hier sehen Sie einen Betriebspunkt auf der Pareto Front, bei 27% für den Benefit, 25% für die Materialeffizienz, 11% der Energieeffizienz und 9% für die ECO effizienz.

## Slide 28
Notes: Um auf der Pareto-Front zu navigieren stehen ihnen diese Eingabeelemente zur Verfügung. Durch drücken der Plus und Minus Schaltfläche bewegen Sie sich auf der Pareto Front.
Die Reihenfolge in der Sie die einzelnen Indikatoren verändern können Sie beliebig wählen. Die Grauen Bereiche in der Mitte geben an wie weit Sie die Indikatoren verbessern oder verschlechtern können. Durch die Schaltfläche Zurücksetzen gelangen Sie zum Startpunkt, mittels Zurück nehmen sie die letzte Eingabe zurück und durch die Schaltfläche Akzeptieren übernehmen Sie Ihre Auswahl als nächsten Betriebspunkt.

## Slide 29
Notes: Die Eingabemaske befindet sich direkt unter den Bullet Charts, sodass Sie Ihre Auswahl jeder Zeit mit dem ursprünglichen Zustand abgleichen können.

## Slide 30
Notes: Zu jedem Punkt den Sie Auswählen können gehört eine Empfehlung welche Werte Sie als Input Parameter wählen sollten um die gewünschte Effizienz zu erreichen.
Hier sehen Sie die übertragene Heiz und Kühlleistung für einen Batch. Zu Beginn wird der Reaktor gekühlt, zu erkennen an den negativen Werten für die Übertragene Energie die hier blau dargestellt ist. Danach wird der Reaktor eine Zeitlang geheizt, zu erkennen an der roten Linie im positiven Bereich für die übertragene Energie.

## Slide 31
Notes: Sie können Jederzeit mit der Maus über den Diagrammen hovern um einzelne Trends hervorzuheben. Dies ist besonders nützlich wenn mehrere Trends übereinander liegen.

## Slide 32
Notes: Zur Überwachung des Reaktionsfortschritts sind die Reaktortemperatur und das derzeitige Flüssigvolumen im Reaktor dargestellt. Implizit zeigt das Reaktorvolumen auch einen weiteren Inputparameter an: die Zugabe des zweiten Rohmaterials B, da dies der einzige Zulauf zum Reaktor ist.

## Slide 33
Notes: Auch hier können einzelne Trends zur besseren Lesbarkeit hervorgehoben werden.

## Slide 34
Notes: Im vierten und letzten Diagramm sind die zeitlichen Verläufe der Massen für die gebildeten Zwischen-, Neben-, und Endprodukten dargestellt. Die Wertprodukte P und E in grün bzw. blau, das Zwischenprodukt C in Grau und das unerwünschte Nebenprodukt G in rot.
Auf der rechten Seite sehen Sie eine Enpunktvorgabe für das Produkt P. Diese Menge muss mindestens erreicht werden um eine Produktmischung innerhalb der Zielwerte vorliegen zu haben.

## Slide 35
Notes: Auch hier ist es möglich einzelne Verläufe hervorzuheben, zusätzlich bekommen sie einen Hinweis um welche Größe es sich handelt.

## Slide 36
Notes: Kommen wir zurück zu dem zuvor gezeigten Beispiel: Sie entscheiden sie sich nun zunächst die Energieeffizienz TEE um 30% zu verbessern. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche + unter dem Bullet Chart für die TEE.

## Slide 37
Notes: Wenn Sie die Schaltfläche gedrückt halten können Sie sich schneller durch den Wertebereich bewegen.
Bitte beachten Sie das sich die grauen Balken auf den andern Indikatoren verändern während Sie Ihre Auswahl treffen. Dies hat mit dem zuvor erwähnten Trade-Off zwischen den verschiedenen Indikatoren zu tun.
Als nächstes möchten Sie den Benefit optimieren, so weit wie es Ihnen bei 41% Energieeffizienz möglich ist.

## Slide 38
Notes: Hierzu nutzen Sie die Schaltfläche + unter dem Benefit Indikator bis Sie ans Ende des möglichen Auswahlbereichs gekommen sind.

## Slide 39
Notes: Nach dem Auswahl des dritten Indikators wird Ihnen der resultierende Vierte angezeigt. In diesem Fall konnten auf Kosten von 9% der ECO Effizienz die drei anderen Indikatoren verbessert werden.
Sobald die Werte für alle Indikatoren festliegen haben Sie einen neuen Betriebspunkt vorausgewählt. Durch klicken von Zurücksetzen oder Zurück, haben Sie die möglichkeit Ihre Auswahl zu korrigieren. Wenn Sie mit dem vorausgewählten Betriebspunkt zufrieden sind könnnen sie ihn mit Akzeptieren bestätigen.

## Slide 40
Notes: Der Neue Betriebspunkt wird nun in allen Diagrammen auf der rechten Seite gestrichelt dargestellt. Wie hier zu sehen haben sich die Mengen der Produkte P und E erhöht. Dies führt vereinfacht gesagt zu einer Verbesserung der Indikatoren Benefit, Energieeffizienz und Materialeffizinz. Gleichzeitig hat sich aber auch mehr des toxischen Nebenproduktes G gebildet, hier in rot dargestellt. Dies ist der Grund für eine Verschlechterung des ECO indikators

## Slide 41
Notes: An einigen Stellen im Interface finden Sie Schaltflächen mit Fragezichen. Zeigen Sie auf diese werden Ihnen erläuternde Hinweise Angeziegt, z.B. Um die Definition der Indikatoren nachzuschauen,

## Slide 42
Notes: Odér Informationen zu maximal oder minimal erlaubten Betriebsparametern zu erhalten.

## Slide 43
Notes: Es ist auch möglich sich jeder Zeit des Reaktionssystem anzeigen zu lassen

## Slide 44
Versuchsaufbau Decision Support Interface

## Slide 45
Notes: Sie werden es im Verlaufe des Experimentes mit zwei Typen an Fragestellungen zu tun bekommen.
Der erste Fall ist hier dargestellt. Ausgangspunkt ist einer der Betriebspunkte auf der Paretofront mit den entsprechenden Werten der Indikatoren. Links unten ist die von Ihnen zu erfüllende Aufgabe angezeigt, die ihnen hier vorgibt einen Betriebspunkt zu wählen der den Benefit um exakt 30%-Punkte verbessert um anschließend die Energieeffizienz (TEE) zu maximieren. Über den Auswahlbereich sollen Sie dann die Aufgabe erfüllen und ihr Ergebnis mit akzeptieren bestätigen.

## Slide 46
Notes: Haben Sie einen entsprechenden Punkt erreicht, können Sie rechts in den Diagrammen nachvollziehen, wie diese Kombination der Indikatoren erreicht werden kann.
klicken Sie auf Akzeptieren so bestätigen Sie Ihre Auswahl und kommen zur nächsten Aufgabe.
In manchen Fällen wird es nicht möglich sein, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche „Ziel nicht möglich“ unterhalb des Aufgabentextes.

## Slide 47
Notes: Beim Zweiten Aufgabentyp ist der Auswahlvorgang bereits abgeschlossen und es sind sowohl der Start als auch der Zielpunkt angezeigt. Mittels der Diagramme Rechts, der Informationen über die Indikatoren und den Tooltips, sollen Sie nun die Richtige Antwortmöglichkeit aus drei vorgegebenen Alternativen auszuwählen und mit OK zu bestätigen.
Dieser Typ Frage zielt darauf ab zu überprüfen ob es Ihnen das Interface ermöglicht die dahinterliegenden Zusammenhänge richtig zu erfassen.

## Slide 48
Bitte informieren Sie den Versuchsleiter um das Experiment zu starten
Notes: Bitte informieren Sie jetzt den Versuchsleiter um mit dem Experiment zu beginnen. Dieser steht auch für Sie bereit um etwaige Verständnisfragen zu klären.
Viel Erfolg beim Experiment!

## Slide 49
Sonstiges

## Slide 50
Multi-kriterielle Optimierung
BEN
TME
TEE
ECO
Vier verschiedene Optimierungsziele zu maximieren
2D - Beispiel

## Slide 51
Multi-kriterielle Optimierung
BEN
TME
TEE
ECO
Vier verschiedene Optimierungsziele zu maximieren
2D - Beispiel

## Slide 52
Multi-kriterielle Optimierung
BEN
TME
TEE
ECO
Vier verschiedene Optimierungsziele zu maximieren
2D - Beispiel

## Slide 53
Multi-kriterielle Optimierung
BEN
TME
TEE
ECO
Vier verschiedene Optimierungsziele zu maximieren
2D - Beispiel

## Slide 54
REI Auswertung

## Slide 55
Kombination von Indikatoren für einen Semi-Batch
BEN
ECO
TME
TEE
0
Sind die Indikatoren gut oder schlecht?
In dieser Form nicht erkennbar ohne Referenzen

## Slide 56
Bereiche der Pareto-Front auf den Indikatoren
BEN
ECO
TME
TEE
0
max
min
Mögliche Werte bei unterschiedlichem Betrieb

## Slide 57
Skalierung durch best- und schlechtmöglichsten Betrieb
BEN
ECO
TME
TEE
0
max
min
REI Werte sind individuell vergleichbar,
jedoch nur schwer untereinander

## Slide 58
Trade-offs zwischen den Indikatoren auf der Pareto-Front
BEN
ECO
TME
TEE
0
max
min
Verbesserung der Energieeffizienz
resultiert reduziertem Benefit und der Materialeffizient.

## Slide 59
Skalierung durch best- und schlechtmöglichsten Betrieb
Nicht-skalierte Indikatoren
BEN
ECO
TME
TEE
0
max
min

## Slide 60
Skalierung durch best- und schlechtmöglichsten Betrieb
Nicht-skalierte Indikatoren
Skalierte Indikatoren
BEN
ECO
TME
TEE
0
max
min
BEN
ECO
TME
TEE
100%
0%